на двух листах

ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ АИУБ200

Двигатели асинхронные взрывозащищенные трехфазные с короткозамкнутым ротором рудничные АИУБ200 предназначены для работы в подземных выработках, где могут образовываться взрывоопасные смеси. Область применения двигателей в подземных выработках угольных шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли в соответствии с требованиями “Правил безопасности в угольных шахтах” (ПБ 05-618-03) и в подземных выработках рудников, опасных по газу (метану) в соответствии с требованиями “Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ 03-553-03).

Маркировка взрывозащиты – РВ 3В. Вид климатического исполнения – У2,5; УХЛ2,5; Т2,5.

Конструктивное исполнение по способу монтажа – IM 1001, IМ 1009, IМ 4001, IМ 4009.

Степень защиты от внешних воздействий – IP 54.

Двигатели предназначены  для работы от сети переменного тока напряжением 380 В или 660 В (двухскоростные) и 380/660 В (односкоростные) при частоте питающей сети 50 Гц.

| Типоразмер двигателя | 2р | Номинальная мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Коэффициент мощности | Номинальное напряжение, В | Номинальный режим работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИУБ200М8 | 8 | 22 | 750 | 85 | 0,77 | 380/660 | 1 час, 60%, 60 вкл./ч | 5,6 | 3,0 | 3,2 |
|  |  | 11 |  | 85 | 0,55 |  | S4-60%, 60 вкл./ч | 9,0 | 6,3 | 6,5 |
| АИУБ200М4/8 | 4 | 22 | 1500 | 82 | 0,92 | 380 | 1 час, 40%, 100 вкл./ч | 6,5 | 2,1 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |
|  | 8 | 11 | 750 | 83 | 0,65 | 380 | 1 час, 40%, 400 вкл./ч | 6,0 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |

продолжение

Габаритные, установочно-присоединительные размеры и масса двигателей АИУБ200

Монтажное исполнение IМ 1001, IМ 1009

Монтажное исполнение IМ 4001, IМ 4009

Размеры указаны для конструктивных исполнений по способу монтажа IМ 1001, IМ 1009, IМ 4001, IМ 4009

| Типоразмер двигателя | Рисунок | l1, мм | l30 max, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажное исполнение |  |  | IМ 1001, IМ 1009 | IМ 4001, IМ 4009 |
| АИУБ200М8 АИУБ200М4/8 | 1 IМ 1001, IМ 4001 | 140(0,8 | 690 | 325 | 345 |
|  | 2 IМ 1009, IМ 4009 | 82(0,7 | 632 |  |  |

Разработчик и изготовитель: ОАО «НИИВЭМ». Россия, 650991, г. Кемерово, пр. Советский, 8.                            Тел. (384-2) 75-32-44, факс (384-2) 36-74-21, 36-91-25. Е-mail: niivem@ list.ru