ДВИГАТЕЛЬ  АСИНХРОННЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ДАГ- 58

| Двигатель предназначен для дистанционного силового управления раскрытием и закрытием рычажной системы прижимных устройств скважинных геофизических приборов. Конструктивное исполнение по способу монтажа – встраиваемое, с одним рабочим концом вала. Степень защиты – IP00 по ГОСТ 14254-96, ГОСТ 17494-87. Способ охлаждения – ICU47 по ГОСТ 20459-87. Номинальный режим работы – S2 по ГОСТ 183-74. Окружающая среда – авиационное масло ИМП–10 ОСТ 3801294 с рабочей температурой от -10˚ до +200˚ С и максимальным гидростатическим давлением 150 МПа. Двигатели выпускаются для внутреннего рынка в качестве комплектующего изделия на однофазное напряжение 310 В с частотой тока 50 Гц. |  |
| --- | --- |

| Номинальный ток, А | Номинальный момент, Н·м | Пусковой ток, А | Пусковой Момент, Н· м | Кратность максимального момента | Частота вращения, рад/с | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,58 | 0,07 | 0,6 | 0,13 | 1,85 | 261,6 | 2,46 |

Разработчик и изготовитель: ОАО “НИИВЭМ”. Россия,

650991, г. Кемерово, пр. Советский, 8

Тел. (384-2) 75-32-44.   Факс (384-2) 36-74-21

E-mail: niivem@list.ru