на двух листах

ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ АИУБ225

Двигатели асинхронные взрывозащищенные трехфазные с короткозамкнутым ротором рудничные АИУБ225 предназначены для работы в подземных выработках, где могут образовываться взрывоопасные смеси. Область применения двигателей в подземных выработках угольных шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли в соответствии с требованиями “Правил безопасности в угольных шахтах” (ПБ 05-618-03) и в подземных выработках рудников, опасных по газу (метану) в соответствии с требованиями “Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ 03-553-03).

Маркировка взрывозащиты – РВ 3В. Вид климатического исполнения – У2,5; УХЛ2,5; Т2,5.

Конструктивное исполнение по способу монтажа – IM 1001, IМ 1009, IМ 4001, IМ 4009 (АИУБ 225М8) и IМ 1001 (АИУБ225М6).

Степень защиты от внешних воздействий – IP 54.

Двигатели предназначены  для работы от сети переменного тока напряжением 380/660 В при частоте питающей сети 50 Гц.

| Типоразмер двигателя | Номинальная мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Коэффициент мощности | Номинальный режим работы |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИУБ225М6 | 30 | 1000 | 87 | 0,86 | 1 час, 60%, 60 вкл./ч | 6,0 | 2,5 | 2,6 | 420 |
|  | 15 |  | 90 | 0,75 | S1, S4-60%, 60 вкл./ч | 12,0 | 4,5 | 5,5 |  |
| АИУБ225М8 | 30 | 750 | 88 | 0,80 | 1 час, 40%, 100 вкл./ч | 6,4 | 2,9 | 3,2 | IМ 1001, IМ 1009: 425 IМ 4001, IМ 4009: 445 |
|  | 15 |  | 90 | 0,65 | S4-60%, 60 вкл./ч | 11,0 | 5,8 | 6,8 |  |

Габаритные, установочно-присоединительные размеры двигателей АИУБ225М6

продолжение

Габаритные, установочно-присоединительные размеры и масса двигателей АИУБ225М8

Монтажное исполнение IМ 1001, IМ 1009

Монтажное исполнение IМ 4001, IМ 4009

Размеры указаны для конструктивных исполнений по способу монтажа IМ 1001, IМ 1009, IМ 4001, IМ 4009

| Типоразмер двигателя | Рисунок | l1, мм | l30 max, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажное исполнение |  |  | IМ 1001, IМ 1009 | IМ 4001, IМ 4009 |
| АИУБ225М8 | 1 IМ 1001, IМ 4001 | 140(0,8 | 720 | 425 | 445 |
|  | 2 IМ 1009, IМ 4009 | 105(0,7 | 685 |  |  |

Разработчик и изготовитель: ОАО «НИИВЭМ». Россия, 650991, г. Кемерово, пр. Советский, 8.                            Тел. (384-2) 75-32-44, факс (384-2) 36-74-21, 36-91-25. Е-mail: niivem@ list.ru